Plan de Seguridad y Emergencia para las Fiestas de 201 de

Normativa reguladora

### La Instrucción Técnica Complementaria Nº 8 del Real Decreto 563/2010 de 7 de Mayo de 2010 Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería, modificado por el Real Decreto 1335/2012, de 21 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 563/2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería,  establece que el organizador del espectáculo pirotécnico elaborará un plan de seguridad y emergencias en el caso de espectáculos cuya masa reglamentaria sea superior a 50 kg e inferior a 100 Kg. Este documento comprenderá las medidas de:

Definiciones.

2. Definiciones

A los efectos de la presente instrucción técnica, se entiende por:

a) Zona de lanzamiento: espacio especialmente acotado y protegido por el personal de la empresa de expertos destinado exclusivamente al montaje del espectáculo y lanzamiento de los artificios pirotécnicos.

b) Zona de seguridad: espacio que rodea a la zona de lanzamiento, vigilada por la entidad organizadora, que delimita la presencia del público espectador, y cuya finalidad es la de proporcionar a éste un desarrollo razonablemente seguro del espectáculo.

c) Distancia de seguridad: distancia existente entre los morteros de la zona de lanzamiento o el mortero del artificio de mayor calibre y la línea perimetral de la zona de seguridad.

d) Entidad organizadora: persona física o jurídica, pública o privada, que organiza el espectáculo, en suelo público o privado, y que asume ante la Administración y el público la responsabilidad de la celebración del espectáculo.

e) Empresa de expertos: persona física o jurídica titular de un taller de preparación y montaje que cumple con los requisitos establecidos en esta Instrucción técnica complementaria, y a la que la entidad organizadora encarga la prestación del servicio, incluyendo las operaciones de montaje del espectáculo y la realización del disparo por personal perteneciente a dicha empresa.

f) Experto: persona vinculada a la empresa de expertos que, disponiendo del carné de experto, realiza las operaciones de desembalaje, montaje, manipulación y disparo de los artificios pirotécnicos.

g) Aprendiz: persona vinculada a la empresa de expertos que, disponiendo del carné de aprendiz realiza, bajo la supervisión de los expertos, operaciones de desembalaje, montaje y manipulación y conexión de los artificios no pudiendo realizar el disparo.

h) Ángulo de lanzamiento: aquel formado por la vertical y el eje longitudinal del mortero o dispositivo de lanzamiento.

i) Línea de tiro: conjunto de conductores eléctricos que forman parte del circuito eléctrico necesario para el disparo mediante dispositivos de encendido eléctrico.

j) Personal auxiliar: personal de apoyo, no necesariamente vinculada a la empresa de expertos, que colabora en las labores de montaje, desmontaje y siempre sin la existencia de material pirotécnico.

k) Encargado: Persona designada por la empresa de expertos que asume la dirección de montaje y disparo, siendo la interlocutora de la empresa de expertos con la entidad organizadora y las autoridades competentes.

3. Autorización de espectáculos

Los espectáculos con artificios pirotécnicos realizados por expertos cuyo contenido en materia reglamentada sea superior a 10 kilogramos e inferior o igual a 100 kilogramos solo podrán efectuarse previa notificación a la Delegación del Gobierno

por parte de la entidad organizadora del espectáculo, con una antelación mínima de 10 días. El espectáculo se entenderá autorizado salvo denegación expresa emitida en el plazo de 10 días.

Los espectáculos con artificios pirotécnicos realizados por expertos cuyo contenido en materia reglamentada sea superior a 100 kilogramos sólo podrán efectuarse con autorización expresa de la Delegación del Gobierno, previo informe del Área de Industria y Energía y de la Intervención de Armas y Explosivos de la Comandancia correspondiente de la Guardia Civil, a cuyo efecto la entidad organizadora del espectáculo deberá presentar la solicitud correspondiente con una antelación mínima de 15 días hábiles respecto a su celebración.

Los documentos exigibles para la tramitación de la autorización para la celebración de espectáculos pirotécnicos serán los siguientes: (entre otros)

a) Solicitud de autorización, según modelo establecido en el anexo I de la presente Instrucción técnica complementaria.

b) Si el espectáculo afectase a vías o espacios públicos o privados, documento acreditativo de la conformidad de la Autoridad Competente o propietaria del suelo en la localidad para el disparo de los artificios. No será necesario este requisito cuando la Autoridad Competente o el propietario del suelo sea la entidad organizadora del espectáculo.

c) Plan de seguridad y de emergencia del espectáculo que comprenderá lo previsto en el apartado 5 de la presente Instrucción técnica.

d) Certificación de compañía aseguradora o correduría de seguros de la contratación de la póliza del seguro de accidentes y de responsabilidad civil suscrita por la entidad  organizadora del espectáculo, que contemple la organización del espectáculo objeto de la solicitud. Como mínimo, deberá cubrir un capital de 500 € por kilogramo de materia reglamentada.

e) Certificación de compañía aseguradora o correduría de seguros de la contratación de la póliza de seguros de responsabilidad civil suscrita por la empresa de expertos, que cubra la actividad de realización del espectáculo solicitado, y que como mínimo, deberá cubrir un capital de 600.000 € de responsabilidad civil.

4. Requisitos para la realización del espectáculo.

Requisitos generales:

4.1 Será responsabilidad exclusiva de la empresa de expertos encargada de efectuar el lanzamiento, la adecuación legal de los artificios pirotécnicos a utilizar en el espectáculo así como de sus condiciones de envasado y embalaje a los requisitos que al respecto establezca la normativa que sea de aplicación sobre estas materias.

4.2 La empresa de expertos será responsable de garantizar la seguridad en el transporte, utilización y funcionamiento de los productos pirotécnicos de fabricación propia que no dispongan de marcado CE, para lo cual deberán cumplirse a criterio de su fabricante, al menos unos requisitos esenciales de seguridad equivalentes a los indicados para los productos con marcado CE en la Instrucción técnica complementaria número 2.

4.3 Será igualmente responsabilidad exclusiva de la empresa de expertos encargada de efectuar el lanzamiento, la adecuación legal de los accesorios y comprobadores de línea de tiro a los requisitos legales que le sean de aplicación.

4.4 Tan pronto como los artificios pirotécnicos se encuentren en el lugar donde se vaya a celebrar el espectáculo y no constituyan almacenamiento especial, el personal de la empresa de expertos velará porque se prevengan los efectos que los agentes meteorológicos o circunstancias análogas puedan ocasionar al material.

4.5 Asimismo, los artificios pirotécnicos deberán estar protegidos por la entidad organizadora, a fin de prevenir las acciones de personas que puedan afectar a la seguridad del espectáculo. Dicha protección deberá realizarse de acuerdo con la normativa vigente en materia de vigilancia y seguridad, y teniendo debidamente en cuenta el informe previo emitido al respecto por la Intervención de Armas y Explosivos de la Comandancia correspondiente. Este requisito no será necesario en caso de espectáculos realizados por expertos en los que se utilicen más de 10 kilogramos y menos de 50 kilogramos de materia reglamentada.

Zona de seguridad:

4.9 Para cada espectáculo se establecerá una zona de seguridad, que deberá estar cerrada o acotada mediante vallas, cuerdas, cintas o sistema similar, suficientemente vigilado por la entidad organizadora.

4.10 El perímetro de la zona de seguridad vendrá determinado por la distancia de seguridad, la cual se calculará de acuerdo con las siguientes tablas. No obstante, previa justificación suficientemente razonada con medidas de seguridad apropiadas, la Delegación de Gobierno podrá autorizar la reducción de estas distancias mínimas, previa solicitud de la entidad organizadora

4.12 Cuando la zona de seguridad se encuentre en una cota más alta que la zona de lanzamiento, la entidad organizadora adecuará, dentro de los mínimos establecidos, la zona seguridad a fin de conseguir la mejor protección de los espectadores.

4.13 En la zona de seguridad no deberán existir hospitales, clínicas, residencias de tercera edad, centros policiales, centro de emergencia, ni aquellas otras edificaciones, estructuras o vías de comunicación que por su especial sensibilidad al riesgo, sean susceptibles de  accidentes que afecten a la seguridad de la población. Asimismo, si el espectáculo se desarrollase durante horas de actividad escolar, no podrán existir centros educativos.

4.14 Cuando dentro de la zona de seguridad existan edificios habitados distintos a los señalados en el párrafo anterior, la entidad organizadora anunciará esta circunstancia y prevendrá a la población afectada con los medios de difusión adecuados y con la antelación suficiente. Cuando la entidad organizadora fuera de naturaleza privada, dicha difusión deberá realizarse a través de la autoridad municipal correspondiente. Este requisito no será necesario en caso de espectáculos realizados por expertos en los que se utilicen más de 10 kilogramos y menos de 50 kilogramos de materia reglamentada.

4.15 La empresa de expertos será responsable de disponer de artículos pirotécnicos acordes a las distancias de seguridad.

4.16 La empresa de expertos propondrá el incremento correspondiente del radio de seguridad, en función de la orografía del lugar y de la densidad de edificación y de población.

4.17 Corresponderá a la entidad organizadora la determinación del emplazamiento y la delimitación de las zonas de seguridad, de acuerdo con lo establecido en este apartado. Este requisito no será necesario en caso de espectáculos realizados por expertos en los que se utilicen más de 10 kilogramos y menos de 50 kilogramos de materia reglamentada.

Zona de lanzamiento:

4.18 La zona de lanzamiento deberá estar permanentemente protegida mediante acordonamiento, vallado o sistema similar.

4.19 Una vez exista materia reglamentada en la zona sólo podrán acceder a la zona de lanzamiento los expertos y aprendices y, en su caso, aquellas personas adscritas a la entidad organizadora o a la Autoridad competente en la autorización del espectáculo con funciones de inspección de éste.

4.20 Mientras el espectáculo se encuentre en curso, sólo se permitirá permanecer en la zona de lanzamiento a los expertos y aprendices autorizados necesarios.

Objeto y finalidad.

El  objeto y finalidad del presente plan es dar cumplimiento a lo estipulado la normativa reguladora anteriormente mencionada, en lo referente al lanzamiento y/o quema de artificios pirotécnicos en       , con motivo de la celebración de las      .

Los actos contemplados son:

1º        el día       de       a las      horas

Para ello, el documento se va a estructurar en dos apartados diferenciados:

- PLAN DE SEGURIDAD: Para prevenir los accidentes que se deriven de la instalación y montaje de los artificios.

- PLAN DE EMERGENCIA: Para prevenir los diferentes riesgos que puedan plantearse por los disparos de fuegos de artificio, antes, durante y después del espectáculo, teniendo en cuenta tanto los materiales a disparar como la ubicación de los mismos

1. Plan de Seguridad

MEDIDAS A APLICAR EN LA ZONA DE FUEGO Y LANZAMIENTO PARA EVITAR POSIBLES ACCIDENTES.

a.- CON ANTERIORIDAD AL ACTO: Se procederá al total desalojo de vehículos que se encuentren estacionados en la zona del lanzamiento y en la zona de seguridad así como a la limpieza y desbroce de ambas.

Acotamiento de la zona de seguridad mediante vallas, cuerdas, cintas o sistema similar  perfectamente identificable y visible que impida el acceso a la zona y permanentemente vigilado  por los operarios de la empresa pirotécnica. Así mismo el dispositivo será reforzado por miembros de Protección Civil  distribuidos por el perímetro exterior de la zona de seguridad que cumplimentarán a los efectivo policiales destinados al lugar.

Por miembros de la Policía Local se procederá a los oportunos cortes y regulación del tráfico, en caso de ser necesarios, en  las vías que transcurren por el perímetro exterior del lugar del evento

b.- DURANTE EL DESARROLLO DEL ACTO: Con suficiente antelación al inicio del acto se procederá al corte total del tráfico rodado por la zona reforzándose, aún más si cabe, la vigilancia y control de la zona de seguridad para impedir el acceso de los espectadores.

c.- Significar que, de acuerdo al punto 4.13 de la Instrucción Técnica Complementaria número 8, en la zona de seguridad no existen hospitales, clínicas, residencias de la tercera edad, centro policiales, centros de emergencias, ni otras edificaciones, estructuras o vías de comunicación que por su especial sensibilidad al riesgo sean susceptibles de accidentes que afecten a la seguridad de la población.

d.- RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES EN ZONA DE FUEGO Y LANZAMIENTO

# .- EMPRESA DE PIROTECNIA Vehículos        Operarios

## VIGILANCIA POR EMPRESA PIROTECNICA:

DIA       de       de       desde la descarga del material hasta finalización del acto

Inicio:  Desde el momento de la  descarga y montaje del espectáculo

Final:   Una vez    Finalizado el espectáculo, el personal de la empresa pirotécnica deberá inspeccionar el área de proyección de los artificios pirotécnicos y recoger todo el material pirotécnico susceptible de arder, deflagrar o detonar, que pudiera haber quedado en la zona de fuego o en la zona de proyección de los lanzamientos por defecto en el propio lanzamiento o por otras causas

# .- SERVICIOS TÉCNICOS AYUNTAMIENTO    Vehículos         Operarios

# .- EQUIPO BÁSICO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

*Al comienzo de la operación de montaje, la entidad organizadora situará en la zona de lanzamiento un equipo básico de extinción de incendios que permanecerá en la zona de lanzamiento hasta la retirada del espectáculo.

.- CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD.

- Se participará el inicio del montaje a  la Guardia Civil para su constancia y previsión al respecto.

- 1 agente de la Policía Local de Altea

.- ASITENCIA SANITARIA.     * En el momento de iniciarse el montaje se alertará el servicio de ambulancias DYA para su constancia y previsión al respecto.

e.- DESCRIPCION DE LA ZONA Y ALEDAÑOS. SITUACIÓN EXACTA DE LA ZONA DE LANZAMIENTO Y SU ÁREA CIRCUNDANTE EN UN RADIO DE 500 METROS. (Se adjunta al presente como documento anexo planimetría con situación exacta y su área circundante en un radio de 500 metros elaborado por el Departamento de Urbanismo)

ZONA DE LANZAMIENTOS.- Es el espacio destinado al montaje, instalación y lanzamiento de los artificios pirotécnicos, especialmente acotado y protegido.   Para la mejor comprensión de la ubicación de la zona de lanzamiento, indicar que esta se hará teniendo como perspectiva la que tendrá el público que asista al evento, es decir:        . Se trata de una       que ocupa una superficie aproximada de       m2 y situada      .  Las distancias y sus áreas circundantes a la zona de lanzamiento son:

Frontal .-

Lateral izquierdo.-       .

Parte trasera.-

Lateral derecho.-

f.- DELIMITACIÓN  DE LA ZONA DE SEGURIDAD Y LOS ESPACIOS DONDE SE PREVEA LA PRESENCIA DE PÚBLICO, ASÍ COMO REPRESENTACIÓN DEL RADIO DE SEGURIDAD Y SU MEDIDA EN METROS..

Por la especial configuración orográfica del lugar donde se pretende ubicar la zona de fuego y lanzamientos, cabe esperar que la mayoría de publico se concentre en

ZONA DE SEGURIDAD.- Para cada espectáculo se establecerá una zona de seguridad, que deberá estar cerrada o acotada mediante vallas, cuerdas, cintas o sistema similar, suficientemente vigilado por la entidad organizadora.

4.10 El perímetro de la zona de seguridad vendrá determinado por la distancia de seguridad, la cual se calculará de acuerdo con las siguientes tablas. No obstante, previa justificación suficientemente razonada con medidas de seguridad apropiadas, la Delegación de Gobierno podrá autorizar la reducción de estas distancias mínimas, previa solicitud de la entidad organizadora.    tablas.

PLANIMETRÍA CON SITUACIÓN EXACTA  Y SU AREA CIRCUNDANTE EN UN RADIO DE 500 METROS. (Se adjunta al presente como documento anexo I)

2. PLAN DE EMERGENCIA.

5.2 Además del Plan de Seguridad regulado en el subapartado 1 de este apartado 5 de esta Instrucción técnica complementaria, la entidad organizadora presentará, en el caso de espectáculos realizados por expertos en los que se utilicen más de 100 kilogramos de materia reglamentada, a la Delegación del Gobierno correspondiente, un Plan de Emergencia elaborado por técnicos competentes, conforme a los siguientes contenidos mínimos:

- Análisis de los posibles casos de emergencia y medidas de prevención y protección previstas para ello, incluyendo los medios humanos y materiales en  materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de personas.

Según la magnitud del suceso y los medios a movilizar, se contemplan tres niveles de emergencia:

- PREEMERGENCIA. Cuando las incidencias o accidentes son de carácter limitado, intervienen los servicios operativos del dispositivo asistencial básico y se controla la situación.

- EMERGENCIA PARCIAL. Cuando una vez iniciada la intervención de los servicios ordinarios, se prevean grandes daños que superen la capacidad de los medios del dispositivo asistencial básico.

3.  EMERGENCIA GENERAL. Cuando las dimensiones del suceso precisen la movilización     de medios y recursos extraordinarios.

MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES.

.- POLICIA LOCAL:  Personal:       Vehículos:

.- BOMBEROS:  Personal:       Vehículos:

.- GUARDIA CIVIL: Personal:       Vehículos:

.- SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES: Operarios:       Vehículos:

.- PROTECCIÓN CIVIL:        Personal:        Vehículos:

.- CENTRO DE SALU D: Que cuenta con personal médico y sanitario de guardia.

.-  AMBULANCIAS DYA: Con equipamiento y personal adecuado

Personal :                    Ambulancias:

Que cuenta con personal médico y sanitario de guardia.

#### b.-  DIRECTORIO TELEFONICO

Se adjunta DIRECTORIO TELEFONICO de todas las personas con responsabilidad que están implicadas en el Plan y que deban ser alertados en caso de producirse una emergencia

- Concejal Seguridad Ciudadana (      ).

- Inspector Jefe de la Policía Local. (     ).

- Oficial Jefe de Servicio Policía Local. (     ).

- Policía Local. (     ).

- Comandante Puesto de la Guardia Civil de      . (     ).

- Jefe del Parque de Bomberos. 085 (     - Central Bomberos      ).

Emergencias externas 112.

c.- RECOMENDACIONES PARA EL PUBLICO.

Las siguientes recomendaciones serás serán colocadas de forma que sean perfectamente visibles por el público asistente en el perímetro exterior de la zona de seguridad, adosadas a las vallas de cerramiento que acotan la zona así como en las zonas comunitarias de aquellos edificios que se encuentren dentro de la zona de seguridad.

- Los fuegos artificiales y las celebraciones van de la mano. Pero los fuegos artificiales pueden ser peligrosos y ocasionar graves quemaduras y lesiones en los ojos.

- Es conveniente acudir con la antelación suficiente, por lo menos unos 30 minutos antes.

- Deben obedecerse las instrucciones del personal de seguridad y organización del evento y respetar las barreras de seguridad. No hay que acercarse al lugar donde están lanzando los fuegos. De hecho, la mejor vista de los fuegos artificiales es a 100 metros de distancia o mucho más allá.

- En el caso de acudir con niños pequeños (no llevar nunca bebés con carritos, etc., por propia seguridad) es conveniente llegar pronto para situarlos junto a la barrera de seguridad para una mayor comodidad.

- En caso de sentirse mal (lipotimias, mareos) o sufrir alguna herida durante el espectáculo, acudir a los Miembros de Asistencia Sanitaria  que estarán situados de forma estratégica a lo largo de la Barrera de Seguridad.

- Durante el disparo de los fuegos artificiales es bastante frecuente, si estamos situados en la dirección del viento, que caigan restos de ceniza. En caso de introducirse en los ojos, conviene enjuagar con agua abundante y no restregarse.

- Aunque es raro que ocurra, si un componente del fuego artificial cae al piso sin explotar cerca de ti, no se debe tocar, ni empujarlo con el pie (ya que se puede reactivar y explosionar). Hay que avisar inmediatamente a personal de seguridad del evento: Policía,  Bomberos. Nunca lo manipules.

- Dejar las mascotas en casa porque tienen los oídos sumamente sensibles a las explosiones y suelen ser muy desagradables para ellos, en especial para los perros.

##### METODOS DE TRANSMISION DE ALARMA O AVISOS

La transmisión de alarmas o avisos entre efectivos del mismo cuerpo se efectuarán mediante sus respectivas redes operativas de transmisiones vía radio.

Para transmisiones entre distintos grupos operativos se ubicará el PMA, Puesto de mando avanzado que se ubicará       que estará en contacto con Guardia Civil, Bomberos y Servicio de Sanitarios.

Todas las incidencias que se produzcan se canalizarán a través del PMA ,, y serán comunicadas al Concejal Delegado de Seguridad.

d) PLANO DESCRIPTIVO DE LOS TERRENOS DONDE SE PREVEA LA CELEBRACIÓN DEL ESPECTÁCULO.

Adjunto al presente se acompaña como documento anexo  dicho plano en el cual consta:

Ubicación y accesos de los medios de socorro y asistencia en caso de accidentes. Situación de los edificios, carreteras y otras líneas de comunicación, así como la de otros elementos relevantes a efectos de seguridad y evacuación. (Documento anexo II)

SISTEMÁTICA DE ACTUACIÓN:

a) Policía Local: Vigilancia y control del tráfico realizando los oportunos cortes del mismo. Mantendrá libres de obstáculos las vías de evacuación en prevención de que las mismas tuvieran que ser utilizadas por los servicios de emergencia .de darse la situación

b) Ambulancia del DYA: Tendrá encomendada la asistencia sanitaria y la evacuación del personal herido.

c) Protección Civil Local: Apoyará a la Policía Local, Bomberos y Sanitarios en sus tareas, y canalizará al público asistente hacia las distintas zonas de seguridad, colaborando para que no  sobrepase los cordones de seguridad previamente establecidos.

d) Bomberos: Actuará en la extinción de los conatos de incendio que pudieran producirse en la zona y sus aledaños

VÍAS DE EVACUACIÓN:

Teniendo en cuenta los puestos o puntos donde estarán ubicadas la/as ambulancias, se tendrán como itinerarios de evacuación los siguientes:

a)      .

b)

A tal efecto, la Policía Local velará por garantizar en todo momento una potencial evacuación, desde 20 minutos antes de la hora establecida para el inicio del espectáculo, hasta que se dé por terminada la vigencia del presente Plan de emergencia, manteniendo despejadas las vías de evacuación.

##### FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

DELEGACION DE SEGURIDAD:

Responsable:        - Concejal Seguridad Ciudadana

Funciones:

- Coordinar la intervención de los diferentes grupos operativos que intervienen en el dispositivo de seguridad, para lo que recibirá información puntual de las incidencias que se produzcan.

DELEGACION DE INFRAESTRUCTURA:

Responsable

Funciones:

* Suministrar  personal y   material viario para  la correcta señalización de las zonas del evento y organización y canalización del tráfico.

* Tramitación expedientes administrativos para la solicitud  de permisos correspondientes relacionados con el evento.

DELEGACION DE FIESTAS  y  TURISMO :

Responsable:

Responsable:

Funciones:

* Autorizar la ocupación de espacios para Comisiones Festeras y Organización del evento

POLICIA LOCAL:

Responsable:        Jefe

Suplente: (     )

Funciones:

- Dejar las vías de evacuación libres de cualquier tipo de obstáculo.

- Impedir el acceso del público espectador a la zona de seguridad

SERVICIO SANITARIO:

Responsable:   -

Funciones:

- Antes de iniciarse el espectáculo, vigilar y comprobar los accesos al lugar, las vías de evacuación y la situación de los espectadores más cercanos, así como el estado, en su caso, de las defensas establecidas para seguridad.

- Colaboración con los Agentes de Orden Público en la vigilancia de las vías de evacuación e impedir el acceso del público espectador a la zona de seguridad.

- Primera asistencia y traslado de lesionados al Puesto de Socorro.

BOMBEROS:

Responsable:   Jefe de Parque Bomberos

Suplente:   - Suboficial de Bomberos

Funciones:

- Extinción de incendios y salvamentos

EMPRESA DE PIROTECNIA.

Responsable: Encargado Disparo Empresa Pirotécnica.

Funciones:

- Las descritas en la ITC Nº 8 y en el Plan de Seguridad.

- Revisar el montaje de todos y cada uno de los artificios, comprobando si desde su instalación se han producido alteraciones por causa de humedad o dañado alguna unidad de los artificios que componen cada sección de efectos homogéneos, vigilar todo lo referente a la adecuada posición respecto a la línea de iniciación prevista, las condiciones adecuadas de las mechas, inflamadores, conductores y aparatos de conexión, así como el resto de la instalación de los artificios, con la seguridad interior adecuada en el recinto acotado para el disparo y con las necesarias condiciones de seguridad para las personas y bienes.

- Poner en conocimiento del Ayuntamiento la adaptación de la zona de seguridad a las circunstancias que, en relación con los artificios pirotécnicos a lanzar no hayan sido contempladas en el presente plan, y en todo caso, cuando prevean que, por las características específicas de los artificios pirotécnicos a lanzar, el mínimo establecido para el radio de seguridad pudiera ser insuficiente.

- Proceder a la ignición de los artificios pirotécnicos, cuando reciba la comunicación correspondiente de la Delegación de Seguridad.

- Interrumpir el espectáculo pirotécnico cuando lo ordene la Delegación de Seguridad.

##### IMPLANTACION

Para garantizar la adecuada implantación del presente plan es necesario que, los jefes o responsables de todos los servicios que intervienen pongan en conocimiento del personal a su cargo el contenido y las directrices que les afecten. Para ello se remitirá copia con acuse de recibo a:

- Subdelegación del Gobierno en      .

- Jefe de la Policía Local.

- Comandante Puesto de la Guardia Civil de      .

- Jefe del Parque de Bomberos.

- Empresa de Pirotecnia.

- Responsable Comisión de Fiestas.

##### DATOS RELATIVOS AL MATERIAL PIROTECNICO

Se adjunta copia del documento emitido por la empresa Pirotecnia       donde se describe el tipo de artificios pirotécnicos a disparar, con descripción sucinta de los mismos, peso neto del material explosivo y material pirotécnico, catalogación y secuencia de disparos y duración de los mismos.

##### DATOS RELATIVOS A LA EMPRESA PIROTECNICA

Se adjunta certificado de cobertura de póliza de responsabilidad civil Nº       de         emitida por       Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., con una cobertura por siniestro de       €.

documento anexo I

PLANIMETRÍA CON SITUACIÓN EXACTA  Y SU AREA CIRCUNDANTE EN UN RADIO DE 500 METROS

documento anexo II

PLANO DESCRIPTIVO DE LOS TERRENOS DONDE SE PREVEA LA CELEBRACIÓN DEL ESPECTÁCULO.

# Comments

ENLACE A ITC 8

Enlace a la ITC 8

LOCALIDAD

Indicar nombre de las fiestas o acto.

Reseña de actos.

Dependiendo del tipo de emplazamiento las medidas podrán variar: Desalojo vehículos, limpieza de la zona, humidificación de la zona, etc.

Como equipo básico de extinción de incendios se puede entender:

Personal con extintores.

Vehículo cuba apostado en el lugar, etc.

Este documento es indispensable. Si carecemos de medios para realizarlo   solicitar al Dpto. de Urbanismo.

Indicar el/los emplazamientos donde de forma habitual se colocan los espectadores

Parcela, plaza, calle, etc.

Describir empla

Describir  las zonas circundantes al lugar (edificios, parcelas, etc)

Indicar el/los emplazamientos donde de forma habitual se colocan los expectadores

ENLACE ITC 8

Sobre el plano indicar ubicación de servicios de emergencia, Protección Civil, Policía Local, vías de evacuación, etc.

Describir vía de evacuación desde su punto hasta centro hospitalario o asistencial según el tipo de urgencia

Describir vía de evacuación desde su punto hasta centro hospitalario o asistencial según el tipo de urgencia

Sobre el plano indicar ubicación de servicios de emergencia, Protección Civil, Policía Local, vías de evacuación, etc.